# Text boxes

ТРУБОГИБ РУЧНОЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ

ТГ-15

Руководство по эксплуатации

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Трубогиб гидравлический ручной предназначен для гибки водогазопроводных труб диаметром от 1/2” до 3” дюймов при температуре окружающего воздуха от -10 С до +50 С. Трубогиб работает как в вертикальном положении, так и в горизонтальном.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Параметр | Ед. измерения | Значение параметра |
| --- | --- | --- |
| Максимальное усилие на штоке | т | 15 |
| Ход штока | мм | 288 |
| Угол гибки труб | град. | 90 |
| Размеры гибочных сегментов | дюйм | «1/2», «3/4», «1», «1-1/4», «1-1/2», «2», «2-1/2», «3» |
| Габаритные размеры трубогиба | мм | 590*757*147 |
| Вес трубогиба, готового к работе | кг | 61,5 |

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Трубогиб…………………………………………………...1 шт.

2. Ролики опорные………...………………….....……………2 шт.

3. Гибочные сегменты

(1/2, 3/4, 1, 1-1/4, 1-1/2, 2, 2-1/2, 3)………………………8 шт.

4. Ручка………...……………………………………………..1 шт.

5. Инструкция…...……………………………..……………..1 шт.

4. ПОДГОТОВКА ТРУБОГИБА К РАБОТЕ И ПОРЯДОК РАБОТЫ

1. Надеть на шток гибочный сегмент нужного типоразмера;

2. Установить в отверстия на раме ролики-упоры  в соответствующем положении;

3. Вставить трубу в ручей гибочного сегмента и качками рукоятки обеспечить

выход штока и гибку трубы.

4. Для возврата штока в исходное положение отвернуть винт в основании гидроцилиндра  на 1-1,5 оборота (при неполном возврате штока- дожать его рукой).

!!! Для того, чтобы использовать другие гибочные сегменты, правильно координируйте расположение роликов.

5. УКАЗАНИЕ  МЕР  БЕЗОПАСНОСТИ

Перед началом эксплуатации трубогиба необходимо ознакомиться с устройством и инструкцией по эксплуатации, убедиться в исправности механизмов и проверить работу на холостом ходу - работа трубогибом производится только при полной его исправности надежном креплении технологической оснастки и при строгом соблюдении порядка работ.

Регулировку и обтирку механизмов производить только при полном прекращении работ и снятии гидравлического давления. К работе трубогибом допускаются лица, изучившие его устройство, порядок эксплуатации и имеющие навыки трубогибочных работ.

3

2